舒城县自来水有限公司2017年度

球墨管材采购项目

询价通知书

询价人：舒城县自来水有限公司

采购人：舒城思源市政工程有限公司

二〇一七年八月二十二日

舒城县自来水有限公司球墨管采购项目询价通知书

尊敬的供应商：

舒城县自来水有限公司，现以询价方式采购2017年度（实际用量）球墨管材料，具体事宜如下：

一、采购需求

（一）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球墨铸铁管 | DN100（K9） | 米 | 1 | 1、本次询价为单价，结算时以实际发货量为准。 2、报价含相对应（三元乙丙）胶圈。 |
| 2 | 球墨铸铁管 | DN200（K9） | 米 | 1 |  |
| 3 | 球墨铸铁管 | DN250（K9） | 米 | 1 |  |
| 4 | 球墨铸铁管 | DN300（K9） | 米 | 1 |  |
| 5 | 球墨铸铁管 | DN400（K9） | 米 | 1 |  |
| 6 | 球墨铸铁管 | DN500（K9） | 个 | 1 |  |
| 7 | 球墨铸铁管 | DN600（K9） | 个 | 1 |  |
| 8 | 球墨铸铁管 | DN800（K9） | 个 | 1 |  |
| 9 | 球墨铸铁管 | DN1000（K9） | 个 | 1 |  |

# 二、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、供应商为已入选舒城县自来水有限公司供应商库内企业。

# 三、供应商报价要求

（一）所投产品报价应当包含产品费用、每根管材含所需三元乙丙橡胶、售后服务费、利润、税金等所有一切费用。中标供应商应向采购单位出具税务发票。

（二）供应商应当一次性报出不得更改的价格，任何有选择的报价均为无效报价。

（三）投标报价一经认可，即为签订合同的最终依据。采购合同由成交供应商与采购单位签订。询价通知书、报价函及其澄清文件、中标通知书均为采购合同的组成部分。

（四）报价单位：人民币：元。

（五）供应商应按报价函规定格式对所投产品进行报价（报价函格式见附表），在报价函中应就以下条款给予说明：

1、技术支持及售后服务承诺；

2、优惠措施及优惠条件。

（六）报价函的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（七）报价函应加盖报价单位公章。

# 四、供应商投标须知

（一）评标定标方法：最低评标价法。经依法组成的询价小组评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人。

（二）所投产品必须完全符合本文件规定的规格、技术参数，产品经国家质量检测合格，须有生产厂家规定的售后服务。

（三）供应商承诺的供货时间、地点必须完全响应本文件规定，产品运送、测试（如有）必须在中标通知书发出后规定时间内完成。本项目的供货地点为采购人指定地点 。

（四）供应商应当认真查看采购单位的供货时间要求，如所需供货时间超过采购单位要求，则不应报价，否则将承担不能按时供货的违约责任。

（五）下列情况之一的报价，将不被接受：

1、经调查，供应商所投产品价格超过市场价格的；

2、供应商的报价资料不全的；

3、不能满足采购需求的；

4、报价方式不符合本通知书要求的；

6、不符合供应商资格要求的。

（六）供应商在报价过程中应遵守诚实信用原则，供应商串通投标或以其他形式限制竞争的，采购人有权放弃当次采购结果。

（七）在签订合同前，中标人应向采购人指定账户缴纳履约保证金人民币壹拾万元整（100000元）。

（八）中标或者成交供应商应当在领取中标通知书后的5日内与采购人依据询价文件签订书面合同。

在合同履行过程中，如发现供应商有欺诈等不诚实行为及违反合同约定等行为，将依据相关法律法规处理。希望各竞投供应商在认真阅读询价文件各条款后再进行报价。

（九）付款方式：合同签订后，货物到达现场经采购人验收合格后，中标方开具发货全额发票，采购方应在发票开具之日起60日内支付货款。

（十）供货时间要求：合同签订后按招标人要求分期供货。

# 五、报价时间及方式

报价截止时间：2017年8月30日9：00前

报价方式：密封报价。

投标文件的组成部分：

（1）供应商合格有效的企业法人营业执照副本（复印件）

（2）报价函（格式详见附件）

六、技术参数要求

## 1.1 原材料与铸造

1.1.1生产球墨铸铁的铁矿石选用进口铁矿石或国内高品质铁矿石，厂家独立拥有高炉系统以供生产铁水。管的材质应为铁素体基体的球墨铸铁，铁水经球化处理后，管道和管件的球化率达到80%以上、球化等级不低于三级。铁水生产过程中配备实时在线查询监测系统，保证100%铁水成分控制，并通过完善的除渣系统确保铁水的纯净度。

1.1.2球墨铸铁管采用金属水冷型离心工艺生产，全自动化精确控制工艺，并有均匀清晰的工艺点；球墨铸铁管件采用金属膜树脂砂工艺生产或消失模工艺生产。内外表面均不允许有冷隔、裂缝、错位等妨碍使用的明显缺陷。

1.1.3 管道和管件的承口内表面和插口外表面的工作面，应当光滑平整，轮廓清晰，不允许影响密封性能的铸造缺陷存在。球墨铸铁管不允许胶补和焊补。

## 1.2  机械性能

球墨铸铁管、管件及附件应符合表1给出的拉伸性能：

表1 拉伸性能

| 铸件类型 | 最小抗拉强度Rm MPa | 最小断后伸长率A % |
| --- | --- | --- |
|  | DN40～2600 | DN40～1000 | DN1100～2600 |
| 离心铸造管 | 420 | 10 | 7 |
| 非离心铸造管、管件、附件 | 420 | 5 | 5 |
| 根据供需双方的协议，可检验规定塑性延伸强度(Rp0.2)的值。Rp0.2应符合以下要求： 当公称直径DN40～1000,A≥12％时，允许Rp0.2≥270MPa；或 当公称直径DN＞DN1000，A≥10％时，允许Rp0.2≥270MPa； 其它情况下Rp0.2≥300MPa。 公称直径DN40～1000压力分级时离心铸造管设计最小壁厚不小于10mm时或公称直径DN40～DN1000壁厚分级时离心铸造管壁厚级别超过K12时，最小断后伸长率应为7％。 |

球墨铸铁管道的布氏硬度不超过230HBW；非离心铸铁管、管件和附件的布氏硬度不超过250HBW。

## 1.3  尺寸及壁厚

1.3.1 DN100-DN1000球墨铸铁直管的有效长度为6m，DN1200-DN2000的球墨铸铁直管的有效长度为8.15m或6m，直管长度公差为-30/+70mm；承接管件长度公差为±20mm，带法兰接口的管件长度公差为±10mm；

1.3.2 球铁管应平直，其直线度最大偏差不得超过有效长度的0.125%，直管及管件端面应与轴线垂直；

1.3.3 管与管件插口椭圆度应为：

—公称直径DN40-200，在插口外径DN公差范围内；

—公称直径DN250-600，不超过1%；

—公称直径DN〉600，不超过2%。

1.3.4  壁厚及其偏差

球墨铸铁管道的壁厚参考GB/T 13295-2013的规定。K等级管道的最小公称壁厚为6mm，允许负偏差为：-(1.3+0.001DN)毫米(壁厚＞6时)；－1.3毫米(壁厚＝6时)。

对于球墨铸铁管件的壁厚，参考GB/T 13295-2013的规定，壁厚允许负偏差为：-(2.3+0.001DN)毫米(壁厚＞7mm)；－2.3毫米(壁厚＝7mm)。

## 1.4  接口

1.4.1  DN100-DN1000球墨铸铁管及管件为T型接口，DN1200-DN2000球墨铸铁管及管件为STD型或T型接口。T型接口偏转角度符合表2要求，STD接口偏转角符合表3要求.

表2 T型接口允许最大偏转角

| DN | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏转角/度 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| DN | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |  |
| 偏转角/度 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |  |

表3 STD型接口允许最大偏转角

| DN | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏转角/度 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2 |

1.4.2 为缩短胶圈安装的时间以及获得更大的偏转角和更好的密封效果，STD接口胶圈需采用全软胶制作，避开软硬胶硫化接合面脱开的风险。橡胶圈执行标准GB/T 21873-2008或ISO4633-2002中相关要求。

1.4.3 橡胶圈材质：采用丁苯橡胶或三元乙丙橡胶，不得含有任何对输水、密封圈、管道和配件的寿命有害的物质，在使用条件下不得损害水质，材质符合GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的要求。

## 1.5  外防腐涂层

1.5.1 管道外表面及管头外防腐要求采用先喷金属锌后喷涂沥青漆。喷锌执行GB/T 17456-2009或ISO8179-2004，DN100-1000管道喷锌量应不小于130g/m2，局部不低于110g/m2；DN1200-2000的球墨铸铁管外防腐喷锌量为200g/ m2,局部不低于170 g/m2.含锌量至少为99.99%。在喷锌防腐基础上再喷涂沥青漆，执行GB/T 17459-1998标准，承口作喷锌防锈处理工艺。富锌漆含锌量不低于85%，密度不小于150 g/㎡；喷涂沥青漆平均厚度不小于70um，最小厚度不小于50um。

1.5.2 在特殊腐蚀条件下，为保证管网的安全性，球墨铸铁管使用400g/ m2的锌铝合金防腐涂层。在喷锌铝合金的基础上再喷涂环氧沥青漆，喷涂平均厚度不小于100um。

1.5.3 球墨铸铁管件外防腐采用富锌漆加沥青漆；沥青漆厚度参考GB/T17459-1998。在特殊腐蚀条件下采用环氧树脂外涂层，环氧树脂的平均厚度不小于150um,局部厚度不小于100um，附着强度≥8MPa，电刷试验无漏点，冲击强度≥5J。

## 1.6  内防腐涂层

1.6.1  为保证输送介质的质量和卫生性，球墨铸铁管的内防腐优先使用高炉矿粉水泥沙浆内衬，矿粉含量达到65%以上。要求达到附着力强，渗水率小，化学稳定性好。水泥涂衬要求执行GB/T 17457-2009或ISO4179-2005标准。要求涂料中不含有任何溶于水的成分，也不得含有任何有毒成分。内涂衬材料应符合GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的要求。

1.6.2球墨铸铁管件内衬采用环氧树脂内衬或水泥砂浆内衬。水泥砂浆内衬参考GB/T17457。环氧树脂的平均厚度不小于150um，局部厚度不小于100um，附着强度≥8MPa，电刷试验无漏点，冲击强度≥5J。

## 1.7 内外压

K9管道的允许工作压力及环刚度应满足表4要求.

表4 K9管道的允许工作压力及环刚度

| DN(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PFA(bar) | 64 | 64 | 62 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 |
| 环刚度(KN/m2) | 1350 | 480 | 230 | 155 | 110 | 88 | 72 | 61 | 52 | 41 |
| DN(mm) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |  |
| PFA(bar) | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 |  |
| 环刚度(KN/m2) | 34 | 30 | 26 | 24 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 |  |

## 1.8  工厂测试

1.8.1 球墨铸铁管壁厚检测

供货方需具备超声波检测管道壁厚的能力且实际进行检查控制。当DN1000时需具备在线超声波测管道壁厚的能力且实际进行检查控制。

1.8.2 水压试验

在每根管材出厂前均应按照GB/T 13295-2013规定进行水压试验，壁厚分级管工厂实验压力见表5，管件工厂实验压力见表6.试验应在内外涂覆前进行，锌层涂覆可在试验前进行，压力持续时间不少于15s，保压10s。

表5 壁厚分级管工厂试验压力

| DN/mm | 最小试验压力/MPa |
| --- | --- |
|  | 离心球铁管 | 非离心球铁管和管件 |
|  | K＜9 | K≥9 | 所有壁厚级别 |
| 100～300 350～600 700～1000 1200～2000 | 0.05(K+1)2 0.05K2 0.05(K-1)2 0.05(K-2)2 | 5.0 4.0 3.2 2.5 | 2.5 1.6 1.0 1.0 |

表6 非离心铸造管与管件的工厂试验压力

| DN | 非离心铸造管以及管件和附件 MPaa |
| --- | --- |
| 40～300 | 2.5 |
| 350～600 | 1.6 b |
| 700～2600 | 1.0 |
| a厂内试验压力比管的低是因为在试验中保障较高的内压下充分约束的难度。 b1.6MPa适合带PN10法兰的管和管件。 |

1.8.3 外防腐喷锌量或锌铝合金量试验

参考标准GB/T17456.1-2009或ISO8179-2004借助米拉条进行米拉试验。

1.8.4 球墨铸铁管件环氧涂层检测

参考标准EN14901进行电刷、附着强度、冲击试验。

1.8.5 柔性接口的密封试验

应按GB/T 13295-2013的规定进行柔性接口进行型式试验，或提供第三方具有认证签订资格的机构出具的型式试验报告。

## 1.9  出厂检验

供货方的质检部门应按本合同规定的各项技术需求以及国家有关标准的规定对产品进行验收，并作记录。

买方的监督人员有权对管道及管件进行抽查，不符合要求的管道与管件应全部拒收，并作记录，买方人员的抽查不能代替后来的验收，也不对质量承担任何责任。所有检查记录将作为出厂验收的参考依据。

## 1.10  标记和质量证明书

1.10.1  DN1200-DN2000的每根管道需独立编号，以便追溯。

1.10.2  每根直管都必须在管身上铸明制造厂名或商标、规格；并有清晰持久的标记，标出材质、制造日期及编号。

1.10.3  每件管件必须在管身上铸明制造厂商标、规格、生产日期。

1.10.4  每批直管、管件应附有质量证明书，其上注明以下内容：

（1）制造商名称或商标；

（2）标准编号；

（3）产品名称、规格；

（4）产品批号；

（5）水压试验数值和/或气密性试验数值；

（6）力学性能数值；

（7）内外涂层种类。

1.10.5  附件

与产品供应一起应提供的有关附件内容（如说明书、清单等）。

# 2  技术服务

供货方应提供一整套完善的技术服务，具体如下：

3.1 管网设计时提供设计建议；提供免费的土壤腐蚀性调查，分析土壤特点选择更切实际的外防腐方案。

3.2 指导、帮助施工人员按照规范要求进行管道的装卸、堆放和安装，并可以提供详实易懂的安装指导。

3.3 现场服务完成后，需提供专业的现场技术服务报告。

3.4 及时到达现场并处理解决问题。

# 七、联系方式

联系人：舒城县自来水公司

联系方式：电话： 2789706                      传真:0564-2785880

联系地址：舒城县城关镇梅河西路自来水公司

采购项目报价函

项目编号：                                   （报价必须严格按此格式，其他格式将不被接受）

| 包号 | 货物名称 | 所投产品品牌、型号及技术参数 （须详细描述） | 参数 响应 情况 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 供货时间承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |

注：此表内容若单页填不下，可按同样格式扩展，但每页均需盖单位公章。

合计报价（大写）：                            元        （￥：                元）          单位：人民币  元

供应商名称（盖单位公章）：                                 法定代表人或联系人（签名）：

联系电话：                                                      日  期：      年    月    日